Ж-1 ДБН В.2.5-20-2001

| № | Місце відведення | Найменша відстань від витяжки до відповідного елементу будівлі, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для приладу з природною тягою | Для приладу з вентилятором |
|  |  | Теплове навантаження |
|  |  | До 7,5 кВт | 7,5-30 кВт | До 12 кВт | 12-30 кВт |
| 1. | Під вентиляційним отвором | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. | Поряд з вентиляційним отвором | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,6 |
| 3. | Під вікном | 0,25 | - | - | - |
| 4. | Поряд з вікном | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 5. | Над вентиляційним отвором, вікном | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6. | Над рівнем землі, поверхнею для проходу | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 7. | Під частинами будівлі, що виступають більше ніж 0,4 м | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 |
| 8. | Під частинами будівлі, що виступають менше ніж 0,4 м | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 9. | Під іншим відведенням | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10. | Поряд з іншим відведенням | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |